# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРАВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 октября 2015 года                                                                                №  6

О внесении дополнений и изменений в схему водоснабжения  и водоотведения на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с Уставом сельского поселения Пестравка муниципального  района Пестравский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области,

РЕШИЛО:

- Внести дополнения и изменения в схему водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

- Разместить схему водоснабжения и водоотведения с дополнениями и изменениями в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  http://pestravka.pestravsky.ru/.

- Опубликовать данное Решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка», разместить на официальном интернет-сайте сельского поселения Пестравка в сети «Интернет».

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Пестравка

муниципального района Пестравский

Самарской области                                                                      А.М. УНЯЕВ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

сельского поселения  Пестравка

муниципального района Пестравский

Самарской области

И.М.Казачков

№  23   от _06 ноября_2013г.

Схема   водоснабжения   и   водоотведения  на территории

сельского   поселения Пестравка

муниципального района Пестравский Самарской области

на период до 2023 года

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………..…...…3

1. Паспорт схемы водоснабжения сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на период до 2023 года……………………4

2. Общие сведения о Сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области…………………..…………….……………………..7

3. Водоснабжение…………………………...…………………………………………...8

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения Пестравка  ………...…………….….............................................8

3.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения…….…....................................................................................................133.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.………..14

3.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………...15

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…..……...........19

3.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………............19

3.7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…....20

3.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………….…...20

4.Водоотведение…………………………..…………………………….…..…............20

4.1.Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения Пестравка………..………………………………………………………………...........20

4.2.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………25

5.Оценка ожидаемых эффектов от реализации мероприятий……………………….26

Введение

Схема   водоснабжения   и   водоотведения  сельского   поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 38 от 20.03.2013 главы администрации  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области об утверждении графика разработки  и  утверждения  схемы   водоснабжения в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области района;

- Постановление № 39 от 20.03.2013 главы администрации  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области об утверждении графика разработки  и  утверждения  схемы    водоотведения  в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области района;

- Постановлением № 313 от 20.03.2013 главы администрации сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский муниципального района Пестравский Самарской области «О начале разработки  схемы   водоснабжения  и  создании рабочей группы для разработки  схемы   водоснабжения  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области»

- Постановлением № 314 от 20.03.2013 главы администрации сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский муниципального района Пестравский Самарской области «О начале разработки  схемы водоотведения   и  создании рабочей группы для разработки  схемы водоотведения  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения  и  предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема  включает первоочередные мероприятия по созданию  и  развитию централизованных систем  водоснабжения   и   водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем  и  обеспечивающие комфортные  и  безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе  водоснабжения  – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе  водоотведения  – магистральные сети  водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей  и  сооружений, строительству новых объектов систем  водоснабжения   и   водоотведения, затраты на реализацию мероприятий  схемы  планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам  водоснабжения   и   водоотведения.

Кроме этого,  схема  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения  и  создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт  схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем  водоснабжения   и   водоотведения   сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  и  анализом существующих технических  и  технологических проблем;

– цели  и  задачи  схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий  схемы;

– перечень мероприятий по реализации  схемы   водоснабжения   и   водоотведения,

срок реализации  схемы   и  ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели  схемы.

1. Паспорт схемы водоснабжения сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на период до 2023 года

Наименование

Схема   водоснабжения   и   водоотведения  сельского   поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Местонахождение проекта

Россия, Самарская область, муниципальный район Пестравский, сельское   поселение Пестравка.

Нормативно-правовая база для разработки  схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении »

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели  схемы:

–обеспечение развития систем централизованного  водоснабжения   и   водоотведения  для существующего  и  нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного  и  рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению   и   водоотведению  при повышении качества  и  сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем  водоснабжения   и   водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного  и  экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения  и  юридических лиц сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области;

– реконструкция существующих сетей  и  канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети  водоотведения   и  планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных  и  энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам  водоснабжения   и   водоотведения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки  и  этапы реализации  схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

– строительство магистральных водоводов 2-й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство водопроводных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2019-2023 (расчетный срок):

- – реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации  схемы

Общий объем финансирования  схемы  составляет 404763,0 тыс. руб.,

в том числе:

274763,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по  водоснабжению;

130000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по  водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды  и  оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам  водоснабжения   и  водоотведения, а также  и  за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий  схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры  сельских  населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов  водоснабжения   и   водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств  и  личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации  и  строительства объектов  водоснабжения   и   водоотведения.

6. Обеспечение сетями  водоснабжения   и   водоотведения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда  и  объектов производственного, рекреационного  и  социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем  водоснабжения   и   водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского   поселения  Пестравский муниципального района Пестравский Самарской области.

В настоящей схеме водоснабжения сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник  водоснабжения » – используемый для  водоснабжения  водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов  водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем  водоснабжения  
 организации, осуществляющей  водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта  водоснабжения » - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

« схема  инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления  и  исчерпывающего однозначного текстового описания состояния  и  перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети  водоснабжения» – комплекс программ  и  баз данных, описывающий топологию наружных сетей  и  сооружений  водоснабжения, их технические  и  режимные характеристики  и  позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. Общие сведения о сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

Сельское поселение Пестравка входит в состав муниципального района Пестравский Самарской области. Пестравский муниципальный район располагается в юго-западной части Самарской области на границе с Саратовской областью. Сельское поселение Пестравка расположено в северо-восточной части муниципального района Пестравский. В состав сельского поселения Пестравка входят четыре населённых пункта: село Пестравка – административный центр поселения и района, село Тяглое Озеро, деревня Садовка и деревня Анютино.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 1673 га.

Численность населения сельского поселения Пестравка на 01.01.2012 –  7156 человек.

В геологическом строении территории принимают участие не четвертичные делювиальные отложения, они представлены глинистыми грунтами от полутвёрдых до мягко – текуче – пластичных. Помимо этого на территории поселения представлены такие генетические типы почвообразующих пород, как элювиальный, коллювиальный, балочный аллювий.

По проведённым инженерно–геологическим изысканиям сводный геолого – литологический разрез представлен следующим видом:

I.	Почвенно – растительный слой мощностью 0,5 – 0,8 м;

II.	Глина буровато – коричневая, тёмно – коричневая, с резким включением щебня карбонатных пород, известковистая, от полутвёрдой до мягко – текучепластичной.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 2,0 – 3,2 м. Грунтовые воды обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе. Территория сельского поселения входит в состав степной почвенно – ландшафтной зоны со слабым годовым дефицитом влажности. В механический состав почвообразующих пород на территории поселения входят глины, суглинки, пески, часто засоленные. В границах  поселения преобладающими типами почв являются характерные для Среднесыртового почвенного района черноземы обыкновенные, южные, южные карбонатные разной степени смытости с участием чернозёмов южных остаточно – луговатых и аллювиальных дерновых насыщенных почв.  Местами встречаются смытые и намытые почвы балок, действующие овраги и промоины.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения Пестравка в основном состоят из осадочных пород, которые имеют разное геологическое происхождение. Отлагались известняки, мел, горючие сланцы и черные илы, послужившие исходным веществом для образования нефти.

На территории сельского поселения открыты месторождения нефти и газа.

Ведётся добыча нефти в юго-восточной и северной частях территории сельского поселения.

Для сельского поселения Пестравка характерен умеренно-континентальный тип климата.

Среднемесячная температура воздуха max + 22 (в июле), min -14 (в январе).

Преобладающие направления ветров - юго-восточные ветра

(холодное время года), северные и северо-восточные (теплое время года). Высота снежного покрова 25 см.

Характерными погодными условиями для сельского поселения Пестравка являются: умеренно-холодная малоснежная зима, прохладное лето.

Климат в целом благоприятен для проживания населения, ведения сельского хозяйства, особенно для выращивания зерновых, овощных, кормовых и бахчевых культур.

3. Водоснабжение

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения Пестравка.

В настоящее время на территории сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области имеются слаборазвитые централизованные системы  водоснабжения   и   водоотведения.  Водоснабжение  централизовано осуществляется в одном населенном пункте (Пестравка) из двенадцати в сеть потребителям через насосные станции первого и второго подъема с частотным преобразователем или водонапорную башню.

Схема водопровода села Пестравка

Схема  водопровода села Пестравка

Схема  водопровода села Тяглое Озеро

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как некоторые показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей  и  сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1969 года! Собственные канализационные очистные сооружения на территории  поселения  введены в 2013 году, но пока не эксплуатируются.

Сточные воды в населенном пункте (Пестравка) по канализационным самотечным сетям подаются на КНС  с последующей перекачкой на очистные сооружения производительностью 1200м3/сут. В настоящее время объекты систем  водоснабжения   и   водоотведения  являются муниципальной собственностью  поселения   и  эксплуатируются МУП «ЖКХ Пестравский».

В населенном пункте с. Тяглое Озеро вода централизованно подается из скважины.

В населенном пункте д. Садовка вода подается централизованно на водоразборные колонки. Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

В остальных  населенных пунктах сельского   поселения  Пестравка муниципального района  Пестравский водоснабжение  населения происходит из шахтных колодцев.

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского   поселения   и  требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного  и  производственного  водоснабжения  сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области являются артезианские скважины. Качество воды по основным показателям:мутности 0,48 мг/ (при норме 1,5 мг/л)выполняет требование СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества», но из-за повышенного содержания железа 0,65 мг/л  (при норме 0,3 мг/л),  и  повышенной жесткости 9,8 мг/л (при норме 7,0 мг/л), не удовлетворяет требованиям.

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками  водоснабжения.

Водоснабжение  населенных пунктов  сельского   поселения  организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы  и  водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных  и  буровых колодцев.

Системы централизованного  водоснабжения  развиты не в достаточной степени  и  действуют в  одном населенном пункте: с. Пестравка.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории  поселения  нет. Кроме этого,  водоснабжение  деревень осуществляется от собственных ВЗУ. Основные данные по существующим водозаборным узлам  и  скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестравка | Скважина |  | 8-25-100 ЭВЦ 6-16-90 ЭВЦ 8-25-70 ЭВЦ Циркуляционные 37 квт |
|  | Пестравка | Скважина |  | 8-25-100 ЭВЦ Циркуляционные 55 квт |
| 2 | Садовка | - |  | - |
| 3 | Тяглое Озеро | скважины |  | - |
| 4 | Анютино | - | - | - |

Централизованным  водоснабжением  в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области занимается предприятие МУП «ЖКХ Пестравский»

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 13,4 км.

Основная часть была проложена от 1969г до 2000г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных  и  стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет от 80 до  90%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Скважины расположены в населенном пункте Пестравка. Возле скважин установлена водонапорная башня Рожновского 30 м3. Скважина работает круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башня оборудована уровневым выключателем, который через панель управления управляет насосами. Давление в сети на входе в башню составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в сельском   поселении  Пестравка 13,4 км.

Износ водопровода составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62%  и  не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах  и  неплотностей в колодцах  и  стыках труб  и  запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт  и  реконструкция системы  водоснабжения.  Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП «ЖКХ Пестравский»  и  не имеет собственных средств, для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы  водоснабжения  требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Самарской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям  водоснабжения   и  инвестиционная надбавка к тарифу на  водоснабжение.

Количество поднятой воды в сельском поселении  Пестравка в населенных пунктах с центральным  водоснабжением  за последние года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2013, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пестравка | 24743 387276 |
|  | Всего | 412019 |

Общая численность населения сельского   поселения  Пестравка составляет порядка 7156 человек, все пользуются услугами  водоснабжения  при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 65% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2013г.).

Артезианские скважины являются собственностью сельского   поселения. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий  и  жилой застройки.

2. Источником  водоснабжения  сельского   поселения Пестравка муниципального района Пестравский являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и повышенной жесткости.

4. Станции водоподготовки в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области района имеется.

5. Водопроводная сеть на территории  поселения, проложенная до 2000 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из не коррозирующих материалов.

Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб  и  фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным  водоснабжением  не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания  и  установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции  и  капитального ремонта.

5. Отсутствие источников  водоснабжения   и  магистральных водоводов на территориях существующего  и  нового жилищного фонда замедляет развитие  сельского   поселения  в целом.

3.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение населения сельского поселения Пестравка питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении Пестравка предлагается продолжить эксплуатацию Пестравского группового водопровода.

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствует, ее строительство не планируется.

3.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

Развитие систем  водоснабжения   и   водоотведения  на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях  и  реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения   и   водоотведения  в соответствии с потребностями зон жилищного  и коммунально-промышленного строительства до 2023 года  и  подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам  водоснабжения   и   водоотведения.

(- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах  и  его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Источником хозяйственно-питьевого  и  противопожарного  водоснабжения  населенных пунктов  сельского   поселения  принимаются артезианские воды.

При проектировании системы  водоснабжения  определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в  сельском   поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для  сельского   поселения  принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами  водоснабжения   и  канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Самарской области и нормы водопотребления в сельском поселении Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области района:

- жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией и водопользование из водопроводных колонок – 1,5 куб.м. в месяц;

- жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации или водопровод на частном подворье – 2,5 куб.м. в месяц;

- жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн и газовых водонагревателей – 4,0 куб. м. в месяц;

- жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией с ванными и газовыми водонагревателями – 7,0 куб. м. в месяц.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником  водоснабжения  населенных пунктов (Пестравка) сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский  на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным  водоснабжением  существующих  и  планируемых на данный период объектов капитального строительства.  Водоснабжение  населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и  планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления  поселения  планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Запасы подземных вод в пределах  сельского   поселения  по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории  поселения  сохраняется существующая  и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система  водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами  водоснабжения  с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения  и водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем  водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер  и  прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания  и  обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы  водоснабжения  сельского   поселения  Пестравка планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)  и  со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения »  и  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*               «Водоснабжение  наружной сети  и  сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра  и  новые во всех населенных пунктах (Пестравка, Тяглое Озеро, Садовка), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического  водоснабжения  из поверхностных источников для полива территорий  и  зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей  сельского   поселения  водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого  водоснабжения  необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального  водоснабжения  или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І  и  ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих  и  планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения».

Таблица 3. Характеристика реконструируемых  и  вновь создаваемых объектов  водоснабжения  в сельском   поселении Пестравка в срок до 2023 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительствомлн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети 2очередь | с. Пестравка | 2013-2020 | 210,363 |
| Строительство водопроводной сети | пос. Нефтянка | 2014-2015 | 46.0 |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Советская 1500м | с. Пестравка | 2014 | 2.5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Набережная | с. Пестравка. | 2014 | 2.0 |
| Реконструкция водовода по ул.50 Лет октября | с. Пестравка | 2015-2016 | 4,4 |
| Реконструкция водовода по ул. Коммунистическая | с. Пестравка | 2017 | 3,5 |
| Реконструкция водовода по ул. Нефтяная | пос. Нефтянка | 2018 | 2.5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Нагорная. | пос. Нефтянка. | 2019-2023 | 3.5 |
| всего |  |  | 274,763 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 274,763 млн.руб. необходима инвестиционная программа.

Водоснабжение  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ  и  вновь построенных источников  водоснабжения  (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2020 гг.

Построить водопроводные сети 2 очередь в с. Пестравка.

Построить водопроводные сети в пос. Нефтянниковс. Пестравка, протяженностью 23 км.

Реконструировать водопроводные сети  по ул. Советская с. Пестравка протяженностью 1,5 км.

II этап строительства 2015-2018гг.

Построить водопроводные сети по ул. Набережная с. Пестравка, протяженностью 1,0 км.

Реконструировать водопроводную сеть по ул. 50 лет Октября с. Пестравка, протяженность 2,5 км.

Реконструировать водопровод по ул. Коммунистической с. Пестравка, протяженностью 2,75 км.

Реконструировать водопровод по ул. Нефтяная с. Пестравка, протяженностью 1,5 км.

III этап строительства (расчетный срок 2019-2023)

Построить водопроводные сети по ул. Нагорная с. Пестравка, протяженностью 2,5 км.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 34,8 км.

3.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения сельского поселения Пестравка обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий водозаборов;

- строгого соблюдения режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

3.7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция участков Пестравского группового водопровода на территории сельского поселения;

- строительство новых водопроводных сетей с учетом развития населенных пунктов поселения;

- реконструкция водонапорных башен.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Пестравка объектов местного значения муниципального района Пестравский в соответствии с муниципальной целевой программой (таблица 1).

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемые мероприятия | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский 2013-2020 гг. | Строительство и реконструкция разводящих водопроводных сетей с. Пестравка | 2012-2020 гг. |

В результате настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения Пестравка.

3.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории сельского поселения Пестравка бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.

4.Водоотведение

4.1.Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения Пестравка

Централизованный сбор  и  отвод сточных вод на очистные сооружения производительностью 1200 м3/сут открытого типа в населенном пункте села Пестравка. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых  и  производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему  водоотведения  села Пестравка поступают стоки от населения  и  от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и малоэтажной жилой застройки. Сеть  водоотведения  является самотечно-напорной  и  предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых  и  производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по  схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности  и  местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский составляет порядка 5,0 км. Канализационными сетями охвачено более 50 % территории жилой застройки сельского поселения.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют новейшее оборудование, соответствующее  нормативным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки  удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Схемы   водоотведения  в населенных пунктах сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский представлены ниже по тексту.

В настоящее время сельское поселение Пестравка муниципального района Пестравский имеет среднюю степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено более 50 % территории жилой застройки.

Нормы  водоотведения  от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети  и  сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса  и  полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы  водоотведения  от сохраняемых  и  планируемых объектов производственного, общественно-делового  и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления  и  составит 432,0 тыс. куб.м./год

Перспективная  схема   водоотведения  учитывает развитие  сельского   поселения, его первоочередную  и  перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных  и  жилых помещений.

Перспективная система  водоотведения  предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые  и  промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  | млн. руб |
| Строительство очистных сооружений малой производительностью | пос. Нефтянка | 2015-2019 | 65.0 |
| Строительство очистных сооружений малой производительности | пос. Мордва | 2018-2023 | 65.0 |
| Общие затраты составят |  |  | 130.0 |

Состав  и  характеристика, а также местоположение производственных объектов системы  водоотведения  определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей  и  планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство мини-канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей  и  планируемой застройки к существующим очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

Схема   водоотведения  в селе Пестравка

Водоснабжение  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ  и  вновь построенных источников  водоснабжения  (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2020 гг.

Построить водопроводные сети 2 очередь в с. Пестравка.

Построить водопроводные сети в пос. Нефтянниковс. Пестравка, протяженностью 23 км.

Реконструировать водопроводные сети  по ул. Советская с. Пестравка протяженностью 1,5 км.

II этап строительства 2015-2018гг.

Построить водопроводные сети по ул. Набережная с. Пестравка, протяженностью 1,0 км.

Реконструировать водопроводную сеть по ул. 50 лет Октября с. Пестравка, протяженность 2,5 км.

Реконструировать водопровод по ул. Коммунистической с. Пестравка, протяженностью 2,75 км.

Реконструировать водопровод по ул. Нефтяная с. Пестравка, протяженностью 1,5 км.

III этап строительства (расчетный срок 2019-2023)

Построить водопроводные сети по ул. Нагорная с. Пестравка, протяженностью 2,5 км.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 34,8 км.

Водоотведение  будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих  и  новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 7,0 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

II этап. 2015-2019 гг. Строительство канализационных очистных сооружений в селе Пестравка (пос. Нефтянка). Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения.

I этап. 2018-2023 гг. Строительство канализационных очистных сооружений в селе Пестравка (пос. Мордва). Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения.

4.2.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства  и  т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции  и  строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения   и   водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Общий объем финансирования программы развития  схем   водоснабжения   и   водоотведения  в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 404763,0 тыс. рублей

- в том числе:

- областной бюджет – 303572,25 тыс. рублей;

- местный бюджет – 40476,300 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 60714,450 тыс. рублей.

5.Оценка ожидаемых эффектов от реализации мероприятий

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного  водоснабжения   и   водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности  и  качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по  водоснабжению и водоотведению  для обеспечения подключения строящихся  и  существующих объектов сельского   поселения  Пестравка муниципального района Пестравский в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 гг. согласно техническому заданию.